# Опросный лист на низковольтные комплектные устройства модульной конструкции МНС-2000

Пример: оформления заказа на щит защищенный 1ШЩ: опросный лист, таблица ТДА, перечень надписей

Пояснения к примеру

- Щит состоит из 4-х панелей, одна из которых типовая (ввод с АВР на ток до 630 А - НКУ.143.105-96). Остальные три панели состоят из типовых модульной блоков, которые выбраны по следующей техинформации:

  - блоки управления асинхронными двигателями БМН5030 – по информации НКУ 143.101-05;

  - блок распределения (с набором автоматов) – по информации НКУ.143.104-05.

- Типовые индексы блоков на опросных листах указаны не полностью – опущена постоянная часть индек- са (исполнение по напряжению –74, климатическое исполнение -УХЛ4), что допустимо в опросных листах.

- Полезная высота панелей использована 1750 мм (а не 1800), исходя из требуемой устойчивости к току к.з. более 10 кА (см. на виде сверху указано 12 кА) и размера шинной зоны в этом случае 250 мм (см. вар.2 на рис. и таблицу на рис.).

- Самый сильноточный блок на панели 4 и блок с автоматами на панели 2 установлены в нижней части панелей для удобства разводки внешних силовых кабелей.

- Двери спроектированы с использованием условных дверных блоков БМН9500 по техинформации НКУ.143.101-05. При этом для модульных щитов вводятся следующие упрощения:

  - не указываются установочные размеры ни для панельных, ни для дверных блоков;

  - типы дверных блоков указываются любым способом, обеспечивающим читаемость;

  - в контуре блока повторяется номер привода основного блока для наглядности чертежа. На изделии он не указывается.

- Дверь панели 2 в примере не показана для сокращения размера образца.

- Вид сверху перемещен по сравнению с опросным листом для более оптимального заполнения листа образца. В реальных проектных документах такое перемещение тоже допустимо.

Опросный лист (образец заполнения)

Пример 1: Щит защищенный 1ШЩ

| Зона Наименование Кол. экз. Местонахождение Документация проектная Опросный лист Перечень надписей Сборочные единицы 3 Панель 3 ШО8321 М-4474УХЛ4 1 1 Панель 1 Блоки БМН5130-2974УХЛ4 2 2М1, 4М2 БМН5130-2674УХЛ4 3 2М2, 2М4 4М3 БМН5130-3074УХЛ4 2 2М3, 4М4 БМН5430-2674УХЛ4 без теплового реле 1 12М1 БМН5430-2974УХЛ4 без теплового реле 2 212М2,12М3 БМН5430-3074УХЛ4 12М4,13М1, без теплового реле 3 13М2 БМН5130-3474УХЛ4 1 4М1 2 Панель 2 БМН5130-2674УХЛ4 1 5М1 БМН5430-2674УХЛ4 2 14М1,14М2 БМН5130-3574УХЛ4 1 БМ1 БМН5430-2974УХЛ4 1 15М1 БМН5130-3674УХЛ4 2 7М1, 7М2 БМН5130-3774УХЛ4 1 7М3 БМН8501-3470 1 Iр=50А QF1, QF2 Iр=20А QF3, QF4 4 Панель 4 БМН5130-3674УХЛ4 1 8М2 БМН5130-4074УХЛ4 2 8М3 БМН5130-4274УХЛ4 1 8М1 Двери Панель 1 Блок БМН9513-УХЛ37 7 Блок БМН9514-УХЛ4 7 Панель 4 БлокБМН9513-УХЛ4 4 | панель надпись поз. обозначение Место надписи Текст Кол. экз. Панели Табличка 2М1...2М4 4 12М1...12М4 4 4М1...4М4 4 13М1...13М2 4 1 QF1 QF1 Освещение 8EL1 1 2 QF2 " QF2 Освещение бытовки 44EL1 1 3 QF3 " QF3 Освещение 8EL1 1 4 QF4 " QF4 Освещение бытовки 44EL2 1 2 5М1 1 14М1...14М2, 6М1 3 15М1...15М2 2 7М1...7МЗ 3 8М1...8М4 4 1 1 Табличка Ингибитор 2М1-М4 в 4 Насосн. очищ. задв. строки 12М1-М4 13М1-М2 Прож. L1 4М1-М4 1 2 6 Прож. Мачта AL1 5М1 7М1-М3 Задв. 14М2 15М1-М2 Питание освещ. 1 3 7 Табличка Ввод 1 ~380 В в 3 Ввод 2 ~380 В строки АВР 1 4 8 Прием и откачка уловленной нефти насосы 8М1... М4 1 1 9 Табличка 2М1. Блок ингибитора Вентилятор 1 10 2М2. Блок ингибитора 1 Насос |
| --- | --- |